## Slide 1
以 CGM 指標促進
醫病共同決策
連續血糖監測的就診溝通與可近性策略
慢性病整合照護｜衛教與個案管理訓練

## Slide 2
內容大綱
2
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
1
現況與問題
2
核心溝通模式：目標先行
3
三項核心指標：TIR、AGP、變異性
4
情境示範：午餐後血糖飆升
5
爭取 CGM：障礙與因應
6
導入建議與追蹤指標

## Slide 3
現況與問題
3
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
現況
CGM 提供完整血糖輪廓，可呈現飲食、運動等因素的影響
問題
資料量大、門診時間有限，討論易停留在數字，未轉為行動
對策
就診前設定目標，就診時聚焦三項指標，結束前約定一件事
預期效益
提升病人參與度，使調整方案貼近生活情境

## Slide 4
核心溝通模式：目標先行
4
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
就診前
想好目標
數值型：增加達標時間
生活型：了解壓力、旅行、運動的影響
就診中
先說目標，再看指標
TIR → AGP → 變異性
結束前
回顧目標與指標
約定「一件可以做的事」
你與醫療團隊是合作夥伴；數字不能定義個人，血糖起伏不需自責。

## Slide 5
三項核心指標
5
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
達標時間 TIR
血糖落在目標範圍內的時間百分比；範圍可依個人調整。
用途：判斷該先處理低血糖端或高血糖端
AGP 圖
整合多日資料，呈現血糖模式。
用途：找出餐後飆升、夜間偏低等模式，作為調整依據
血糖變異性
反映血糖在高低之間波動的頻率（變異係數）。
用途：了解各種因素的影響，判斷是否需調整

## Slide 6
情境示範：午餐後血糖飆升
6
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
病人目標
安心吃午餐，
一整天不感到不適
AGP 判讀
午餐後約 45 分鐘
出現高峰
排除低血糖
波動幅度不大，
未見後續驟降
釐清情境
整天開會，
缺乏餐後活動
約定一件事
針對午餐後血糖
擬定調整行動
重點：先確認病人的目標，再用 AGP 找出模式，最後收斂成單一、可執行的行動。

## Slide 7
爭取 CGM：障礙與因應
7
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
情境 | 建議溝通方式
病人希望使用 CGM | 說明個人目標，並引用影片所述 ADA 照護標準，主動提出使用需求
團隊不熟悉開立流程 | 請團隊參考廠商提供的醫事人員資源；詢問是否可協助申請試用或了解其他選擇
團隊認為不適合（成本、複雜） | 表達先試用的意願，共同確認保險或給付條件，再自行決定
注意：影片立場以美國標準為依據；在臺灣應對照健保給付條件與本土指引。

## Slide 8
導入建議與追蹤指標
8
資料來源：The diaTribe Foundation 衛教影片（逐字稿整理）
導入建議
回診前提供「目標設定單」，請病人先行填寫
門診固定以 TIR → AGP → 變異性順序討論
每次回診紀錄「一件可執行的事」，下次回顧
備妥 CGM 申請與溝通資源，支援團隊
目標設定率
回診前已有個人目標之比例
報告判讀率
門診實際討論 CGM 指標之比例
行動達成率
上次約定行動之完成比例

## Slide 9
先有目標，再看數字，
最後約定一件事
你與醫療團隊是平等夥伴，CGM 指標是達成目標的路線圖。
延伸資源：TimeInRange.org